## Slide 1: Obecné podmínky pro provádění prací externích firem v objektech firmy Robert Bosch s.r.o.
Pokyny pro externí firmy
Uloženo www.bosch.cz/cb v dokumentech ke stažení jako POKYNY PRO EXTERNÍ FIRMY.

## Slide 2: Obsah
Pokyny pro externí firmy
1.) Legislativa 13.) Práce ve výškách
2.) Směrnice pro externí firmy 14.) Nabíjecí stanoviště
3.) Všeobecné požadavky 15.) Práce na elektrickém zařízení
4.) Chemické látky 16.) Zdvihací zařízení
5.) Odpady 17.) Prostory s nebezpečím výbuchu
6.) Havárie 18.) Manipulace s objemnými břemeny
7.) Alkohol
8.) Osobní ochranné prostředky
9.) Pracovní úrazy
10.) Lékárničky
11.) Dopravní řád
12.) Žebříky

## Slide 3: 1.) Legislativa
Pokyny pro externí firmy
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (§ 101 odst. 1 Zákoníku práce).
Za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností (§ 101 odst. 2 Zákoníku práce).
Zároveň je však povinností každého zaměstnance dbát podle svých možností o svou bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci (§ 106 odst. 4 Zákoníku práce).

## Slide 4
Pokyny pro externí firmy
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
Každý ze zaměstnavatelů uvedených v předchozím odstavci je povinen:
  zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
  dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.
Všechny práce jsou prováděny v souladu s platnými předpisy a s interními předpisy RBCB

## Slide 5: 2. Směrnice pro externí firmy
Pokyny pro externí firmy
RBCB – společnost Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice
Externí firma (EF) - Firma, která z pověření RBCB je činná v objektech firmy RBCB.
Koordinátor EF – písemně stanovený pracovník RBCB, který dozoruje a koordinuje práce EF v objektech RBCB.
Zmocněnec EF - Pracovník EF, který byl EF pověřen řídit a dozorovat práce prováděné v RBCB.

## Slide 6
Pokyny pro externí firmy
Povinnosti externí firmy :
  Při provádění prací ručí v plném rozsahu za odbornou způsobilost (aktuálnost dokladů o odborné způsobilosti) a dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců.
  Stanovení zmocněnce EF, pokud EF vykonává práce na zařízení a majetku v areálu RBCB.
  Spolupracovat s příslušným koordinátorem EF.
  Potvrdit formulář Odpovědnost externích firem. Tento formulář podepíše jednatel nebo jím zplnomocněná osoba při podpisu smlouvy, toto zajišťuje oddělení nákupu RBCB nebo koordinátor EF.

## Slide 7
Formulář Odpovědnost externích firem.
  Podpisem tohoto dokumentu se externí firma (dodavatel) zavazuje k dodržování pravidel pro práci v objektech RBCB uvedených v návodu Obecné podmínky pro provádění prací externích firem v objektech firmy Robert Bosch s r. o., který je dostupný na internetu viz. odkaz obsažený v tomto formuláři. Dle této presentace musí být proškolený každý pracovník vstupující do RBCB včetně zaměstnanců subdodavatelů, kteří jsou ve smluvním vztahu s dodavatelem a budou pod vedením dodavatele v RBCB pracovat.
  Dodržování zákonných pravidel není z povinností vyjmuto.
  K zajištění spolupráce a koordinace prací je externí firma povinna stanovit zmocněnce EF, který bude odpovědný za dodržování uvedených požadavků. Jeho partnerem ze strany RBCB bude koordinátor EF pro externí firmy jmenovaný pro práce v daném úseku.
  Pokud pracovník EF při své práci porušuje povinnosti vyplývající z této presentace, může koordinátor EF nebo jeho zástupce, tuto práci zastavit do doby zjednání nápravy, vykázat ze závodu pracovníka EF, který je pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo ukončit spolupráci s EF.

## Slide 8
Pokyny pro externí firmy
Základní povinnosti zmocněnce EF:
  Před vstupem firmy do RBCB vyplnit a podepsat formulář Vzájemné informování se o rizicích mezi externí firmou a RBCB.
  O přítomnosti EF v závodě informuje zmocněnec koordinátora EF před vstupem do objektu RBCB.
  Před začátkem práce vyplnit formulář Předání a převzetí pracoviště, a pokud je potřeba doplní se rizika spojená s konkrétní prací. Ve spolupráci s koordinátorem EF učinit na místě vykonávané práce veškerá opatření potřebná k vyloučení ohrožení pracovníků, životního prostředí a majetku.
  Předat informace o konkrétních podmínkách, za kterých budou práce probíhat, všem svým zaměstnancům včetně zaměstnanců subdodavatelů.
  Po ukončení prací dovyplnit společně s koordinátorem EF případně s jeho zástupcem formulář Předání a převzetí pracoviště.

## Slide 9
Pokyny pro externí firmy
Práce na povolení jsou:
  práce s otevřeným ohněm, sváření, řezání plamenem, pájení a broušení s nebezpečím vzniku ohně působením tepla a jisker, střešní opravy s použitím hořáku atd.,
  práce v prostředí s nebezpečím výbuchu příkaz „V“,
  práce na elektrických zařízeních VN, VVN a ZVN a v jejich blízkosti - příkaz „B“.
  Povinnosti zmocněnce EF a koordinátora EF při provádění „Prací na povolení“
  Pro tzv. „Práce na povolení“ musí zmocněnec EF spolu s koordinátorem EF vyplnit potřebná povolení. Zmocněnec EF musí předat informace o konkrétních podmínkách, za kterých budou práce probíhat, všem svým spolupracovníkům a všem pracovníkům subdodavatelů, kteří budou práce v RBCB vykonávat. Bez předání těchto informací nemohou zaměstnanci EF tyto práce vykonávat.

## Slide 10: 3.) Všeobecná ustanovení – Obecné podmínky
Pokyny pro externí firmy
  Vcházet/vycházet a vjíždět/vyjíždět do/z RBCB je dovoleno jen vchody a vjezdy, které jsou k tomu určené. Přitom je osoba povinna podrobit případné kontrole věcí, které nese nebo veze s sebou.
  Zákaz vnášení zbraní.
  Dětem do 15 let věku je vstup do závodu zakázán.
  Vypnutí a zapnutí veškerých médií nebo jen jejich částí sítí (sprinklery, el. proud, plyny, EPS atd.) smí být provedeno buďto za účasti pracovníků FCM, popřípadě na základě předchozího písemného povolení. Stejným způsobem jsou pracovníci EF povinni nahlásit ukončení těchto prací. V případě aktivování EPS nebo sprinklerů vinou EF budou vzniklé náklady účtovány na vrub EF (např. planý výjezd HZS).
  V případě potřeby je zmocněnec EF pracovníky FCM seznámen s technickými a technologickými zařízeními (sprinklery, EPS, chladící systémy, vzduchotechnika, atd.), u kterých by neodborná manipulace mohla způsobit vážné škody.
  Použití zdvihacích zařízení (ZZ) – viz. část 16
  Pokud bude externí firmě přidělena vzdálená správa MAE (strojů), je nutné ji předem prokazatelně (tedy písemně) seznámit s bezpečnostními pravidly pro vzdálenou správu.

## Slide 11
Pokyny pro externí firmy
  V případě vrtání do zdí nebo sloupů je nutný souhlas oddělení FCM.
  Při práci na zařízení označovat zařízení bezpečnostní tabulkou (např. „Mimo provoz“).
  Pohybovat se pouze na přiděleném pracovišti. Pracovníci EF se smějí pohybovat pouze v těch částech RBCB, ve kterých konají pracovní úkony. Používají pouze ty prostory (šatna, umývárna, WC, sklad atd.), které jsou EF předvedeny zároveň s předáním pracoviště.
  EF nesmí používat podnikovou jídelnu.
  Pracovníci externích firem, kteří pracují v RBCB musí být označeni logem své firmy a nosit viditelně ID kartu, pokud to povaha práce dovoluje.
  Zákaz používání jakéhokoliv zařízení a strojů v majetku RBCB, se kterými nebyli zaměstnanci EF seznámeni (proškoleni z návodu, riziky atd.).
  V RBCB je zakázáno provádět práce pod napětím na obvodech nízkého napětí.
  Bezpodmínečně respektovat stanovený zákaz kouření. Zákaz kouření platí ve všech areálech a na všech pozemcích v majetku RBCB a také pronajatých prostorách, uvnitř i venku. Zákaz se vztahuje i na doutníky, všechny elektronické cigarety, vodní dýmky atd.
  Zaměstnanec EF nesmí vstupovat do areálu RBCB pod vlivem alkoholu nebo omamných látek a ani tyto látky do areálu přinášet.

## Slide 12
Pokyny pro externí firmy
  Před odchodem kontrolovat stav pracoviště, zajišťovat vypnutí nebo odpojení spotřebičů od elektrické sítě, které mají tento požadavek uveden v dokumentaci výrobce nebo dodavatele.
  Dbát, aby na pracovištích nezůstaly žádné zjevné příčiny vedoucí ke vzniku požáru např. hořlavý materiál blízko tepelných zdrojů, zapnuty el. vařiče, rozsvícená světla atd.
  Řidiči nákladních nebo osobních aut nesmějí v RBCB přečerpávat pohonné hmoty do těchto aut.
  Nepoužívat sluchátka a jiné tomu podobné zařízení (vyjma používání osobních ochranných pracovních prostředků – ochrana sluchu a “Head set” pro telekonference atd., které jsou povoleny vedoucím pracovníkem oddělení).
  Je zakázáno pořizovat obrazové a zvukové záznamy bez předchozího písemného schválení vedením RBCB.
  Je zakázáno používat záznamová zařízení včetně kamer v motorových vozidlech, apod.

## Slide 13
Pokyny pro externí firmy

## Slide 14: 4.) Chemické látky a směsi (CHLS)
Pokyny pro externí firmy
Při používání chemických látek a směsí (CHLS) musí EF dodržovat všechny právní požadavky.
EF je povinna hlásit použití nebezpečných CHLS přes koordinátora EF na HSE a dodat list bezpečnostních údajů v českém jazyce.
Povinnosti EF:
  Evidovat CHLS.
  Zajišťovat dokumentaci k CHSL.
  Zajišťovat prostředky pro prevenci/likvidaci havárií.
  Při transportu CHLS v RBCB musí být zabráněno jejich úniku.
  Nepoužívat potravinové obaly pro manipulaci s CHLS.
  Společně neskladovat potraviny a CHLS.

## Slide 15
Pokyny pro externí firmy
  Při manipulaci s CHLS používat osobní ochranné pracovní prostředky
  V případě úniku CHLS (havárie) okamžitě informovat koordinátora EF.
  Tlakové nádoby vhodně zajistit proti pádu.
  Označovat náhradní obaly.
EF, které nemají stálé pracoviště v RBCB a nakládají s vlastními CHLS, jsou povinny oznamovat používání CHLS v RBCB koordinátorovi EF a přijímat potřebná opatření.
EF, které mají stálé pracoviště v RBCB musí skladovat CHLS na místech k tomu určených:
  na záchytných vanách podle objemu skladovaných kapalných CHLS (10 % celkového objemu a zároveň objem největší nádoby),

## Slide 16: 5.) Odpady
Pokyny pro externí firmy
Zpracování odpadu a odpadních vod:
  EF zajistí na vlastní náklady a podle platných předpisů odstranění odpadu vzniklého při provádění prací.
  Případné využití interních sběrných kontejnerů RBCB a způsob likvidace odpadních vod znečištěných škodlivými látkami stanoví koordinátor EF společně s HSE před zahájením prací.
  EF předává pracoviště po ukončení své práce čisté a v takovém stavu v jakém jej převzala. U prací, kde vzniká odpad (okuje, odřezky, piliny) je nutno provádět denní úklid. U prašných procesů je úklid prováděn současně s prováděním práce.

## Slide 17: 6.) Havárie (požár, únik CHLS atd.)
Pokyny pro externí firmy
Při vyhlášení požárního poplachu nebo při požáru musí pracovníci EF postupovat dle požární směrnice, opustit budovu a odejít na shromaždiště osob pro danou halu.
V případě havárie (únik nebezpečných látek apod.) musí EF neprodleně informovat koordinátora EF, který postupuje dle "Plánu vyrozumění pro RBCB v případě ekologické havárie".

## Slide 18
Pokyny pro externí firmy
Hlášení požáru:
- 150 (HZS) nebo 112 (IZS) nebo promáčknutím tlačítkového hlásiče požáru - kdo volá - odkud volá (firma) - kde hoří (hala, oddělení, linka …) - co hoří - zraněné osoby - informovat příslušnou vrátnici o přesném místě požáru – kam se má poslat HZS, v případě možnosti
přímo dojít na konkrétní vrátnici, vyčkat na HZS a nejkratší cestou dojet k požáru
- RBCB - vrátnici RBCB „Sever“ – Nouzové situace tel. 703 824 444
- Werk 2 - vrátnici fa. Aspera tel. 777 442 403
- Dubičné - vrátnici fa. Dubičné tel. 606 796 251
- po příjezdu hasičů na místo informovat velitele zásahu

## Slide 19: 7.) Alkohol a jiné omamné látky
Pokyny pro externí firmy
Alkoholické nápoje a jiné omamné látky (např. drogy) nesmějí být vnášeny do RBCB. Požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek (např. drogy) v RBCB je přísně zakázáno.
Koordinátor EF je oprávněn požadovat po zmocněnci EF nebo jím pověřené osoby provedení kontroly na alkohol a omamné látky. Pracovníci EF jsou povinni podrobit se namátkové kontrole na zjištění alkoholu nebo přítomnosti omamných látek. O této zkoušce je proveden zápis a v případě pozitivního testu je pracovník EF vykázán z areálu RBCB.
Uložení detekčních trubiček: - vrátnice sever (24 hodin denně) - bezpečnostní technik RBCB

## Slide 20: 8.) Osobní ochranné pracovní prostředky
Pokyny pro externí firmy
Osoby, které se pohybují ve výrobních nebo jim blízkých oblastech (např. laboratoře, servisní dílny, sklady apod.) musí používat předepsanou pracovní obuv s min. kategorií O1 dle ČSN EN ISO 20347 ed.2 (plná pata, plná špička a antistatické vlastnosti).

## Slide 21: 9.) Pracovní úrazy
Pokyny pro externí firmy
Zaměstnanec EF musí svůj pracovní úraz (PÚ), nebo PÚ osoby jehož byl svědkem, nahlásit svému zaměstnavateli a HSE (např. prostřednictvím koordinátora EF), pokud se stal v areálu RBCB.
Dále si pracovní úraz řeší externí firma sama viz §105 ZP.
RBCB pomáhá při vyšetřování tohoto úrazu - kontaktní osoba:
Soukup Petr RBCB/HSE
POZOR důležité! Neměnit stav na místě úrazu!

## Slide 22: 10.) Lékárničky
Pokyny pro externí firmy
Pokud má EF stálé pracoviště v RBCB, musí být toto pracoviště vybaveno lékárničkou.
Vybavení lékárničky si stanovuje EF sama dle vyhodnocení rizik.
Lékárnička nesmí obsahovat materiál s prošlou expirační dobou, obvazový materiál musí být sterilní.

## Slide 23: 11.) Doprava v RBCB
Pokyny pro externí firmy
Bezpodmínečně dodržovat Dopravně provozní řád RBCB - dodržují se pravidla jako v silničním provozu a všichni účastníci silničního provozu v RBCB jsou povinni respektovat tyto pravidla, bezpečnostní a dopravní značky, semafor (vysvětlení funkce semaforu podá koordinátor EF), signály, tabulky a chovat se ukázněně.
Všechny dopravní prostředky (jízdní kola, vysokozdvižné a tažné vozíky, lafety, osobní a nákladní auta atd.) musejí odpovídat technickým požadavkům dle legislativy ČR.
Chůze:
  Používat vždy cesty pro pěší (chodníky, přechody pro chodce a vyznačené trasy v halách).
  Jízda:
  Dodržovat předepsanou rychlost (25 km/hod. venku).
  Dodržovat zákaz parkování mimo vyhrazená místa (informace na vrátnici RBCB).
  Dodržovat zákaz zastavení v celém areálu RBCB s výjimkou naložení/vyložení zboží a to na nezbytně nutnou dobu. Ani v tomto případě však vozidla nesmějí překážet v provozu ostatním vozidlům ani chodcům.
  Dodržovat zákaz jízdy všech dopravních prostředků po plných zelených pruzích v halách.

## Slide 24
Pokyny pro externí firmy
Pozor:
  Komunikace v RBCB jsou ve většině případů jednosměrné, toto ale neplatí pro vysokozdvižné vozíky a vlak.
  Na přechodu pro chodce a na chodníku mají přednost chodci, v halách mají ale absolutní přednost vysokozdvižné a tažné vozíky.
  Vozidla EF je nutno viditelně označit předepsaným způsobem - povolení k vjezdu (parkovací karta) umístit viditelně na palubní desce vozidla.
  Na speciální vozidla (hasiči, záchranná služba a policie) se nevztahuje DPŘ RBCB.
  Řidiči dopravních prostředků musí být odborně způsobilí pro obsluhu těchto prostředků, nesmí kouřit, telefonovat za jízdy a musí zajistit dopravní prostředek proti zneužití neoprávněnou osobou.
  Vysokozdvižné, tažné vozíky a plošiny externí firmy musí být označeny názvem firmy.

## Slide 25: 12.) Žebříky
Pokyny pro externí firmy
Všechny žebříky i schůdky musí být označeny tak, aby bylo jednoznačně identifikovatelné, které firmě patří.
Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. Stejně tak pokud je pod ním hloubka větší než 5 metrů.
Na požádání musí EF předložit důkaz o provedené kontrole daného žebříku/schůdků.
Žebříky musejí být v dobrém technickém stavu.

## Slide 26: 13.) Práce ve výškách
Pokyny pro externí firmy
Práce ve výškách / nad volnou hloubkou je práce nad / pod 1,5 m (měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel).
Pracovníci EF musí používat ochrannou přilbu s nasazeným podbradním páskem.
Pro tyto práce musí být vždy stanovena opatření k zabránění pádu pracovníků, materiálu, nářadí atd., aby nedošlo ke zranění nebo poškození majetku RBCB. Je zakázáno provádět práce nad jinými pracovníky nebo komunikacemi. Opatření (přerušení provozu (např. na linkách), ohraničení tohoto prostoru, zakrytí strojů atd.) stanoví koordinátor EF s EF a koordinátorem dotčeného provozu.
Při práci ve výškách na ochozech, vestavcích, apod., kdy hrozí pád z výšky/do hloubky z ochozu- musí být použito lehké pojízdné lešení opatřené zábradlím popř. jiná ochrana proti pádu.
Lešení, lávky, plošiny smí být použity pouze takové, které svými kovovými částmi nepřicházejí do styku s podlahou, fasádou nebo jinými částmi objektů.
Pojízdné prostředky musí mít zásadně gumové nebo plastové obruče.
Při instalaci těchto prostředků nesmí být využívána konstrukce zavěšení rozvodů a je jakkoli nepřístupné využívat konstrukce, popřípadě potrubní rozvody, ramena jeřábů atd. k vlastnímu pohybu pracovníků.

## Slide 27: 14.) Nabíjecí pracoviště
Pokyny pro externí firmy
Pokud EF v prostorách RBCB provozuje nabíjecí stanoviště (otevřený prostor určený a přizpůsobený pro dobíjení baterií, prostor může být rovněž využit pro údržbu baterií):
V okruhu 2,5 m od nabíjecího stanoviště nesmí být žádný hořlavý materiál a nebo musí být oddělen nehořlavou překážkou od baterie.
Stanoviště musí být dobře větrané, označené bezpečnostními tabulkami a v blízkosti musí být umístěn hasící přístroj.
Pracovníci manipulujícími s bateriemi musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky (ochranné brýle nebo obličejový štít, gumové rukavice atd.) dle vyhodnocení rizik.

## Slide 28: 15.) Práce na elektrickém zařízení
Pokyny pro externí firmy
Před započetím a po ukončení práce na elektrickém zařízení (EZ) v majetku RBCB musí vedoucí práce EF informovat koordinátora EF. Předání a převzetí pracoviště kde probíhají elektrické práce musí proběhnout písemně.
Pro každou elektrickou práci musí být stanoven vedoucí práce – „Vedoucí elektrotechnik“ dle §7 NV č. 194/2022 Sb. v platném znění, s konečnou odpovědností za pracovní činnosti prováděné na EZ.
V RBCB je zakázáno provádět práce pod napětím na obvodech nízkého napětí!
Je zakázáno provádět práce na el. rozvaděčích budov bez vědomí oddělení FCM.
Na požádání musí EF předložit důkaz o provedené platné elektrické revizi zařízení ve vlastnictví EF a dále tyto zařízení musí splňovat platné předpisy.
Externí firma odpovídá za to, že pracovníci provádějící elektrické práce mají potřebnou kvalifikaci dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

## Slide 29: 15.) Práce na elektrickém zařízení
Pokyny pro externí firmy
Průchody kabelů přes dveřní a okenní otvory – použít červenou dvouplášťovou chráničku kabelu v délce min 1 m!

## Slide 30: 16.) Použití jeřábů (ZZ) a jiných manipulačních prostředků RBCB
Pokyny pro externí firmy
  Používat zdvihací zařízení (ZZ) nebo jiné manipulační prostředky v majetku RBCB externí firmou mohou pouze jeřábníci a vazači s platným průkazem, platnou třídou ZZ, se souhlasem pověřeného vedoucího pracovníka za bezpečný provoz ZZ daného pracoviště, případně provozního technika ZZ. Musí být seznámeni s návodem k obsluze konkrétního ZZ a se Systémem bezpečné práce (SBP) ZZ a řídit se danými pokyny.
  Používání ZZ v majetku externí firmy v areálu RBCB musí být ohlášeno v předstihu provoznímu technikovi ZZ. Použití ZZ se řídí dle Systému bezpečné práce (SBP) ZZ v RBCB (mj. jeřábníci a vazači s platným průkazem, platnou třídou ZZ, platnou revizí ZZ a vázacích prostředků, se souhlasem provozního technika ZZ za RBCB, více informací SBP ZZ).

## Slide 31: 17.) Prostory s nebezpečím výbuchu
Pokyny pro externí firmy
Zabránit vzniku výbušné atmosféry.
Místa, kde není vyloučen vznik výbušné atmosféry musí být ohraničena a označena bezpečnostní tabulkou.
S koordinátorem EF vyplnit povolenku pro tzv. práce na povolení „Příkaz V“ (NV č. 406/2004 Sb., O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu).

## Slide 32: 18.) Manipulace s objemnými břemeny
Pokyny pro externí firmy
Jedná se o sundávání strojů, rozvaděčů, částí vzduchotechniky atd. z nákladních aut) prováděna pomocí vysokozdvižných vozíků (VZV) nebo jeřábu.
Manipulace je prováděna v kompetenci externí firmy. Pokud se pracovníci RBCB podílejí na této manipulaci jsou povinni uposlechnout příkazů pracovníků externí firmy.
Obsluha VZV nebo jeřábu musí mít příslušné oprávnění k obsluze těchto prostředků.
Pokud se musí břemeno přivazovat nebo odvazovat, vykonává tuto činnost kompetentní pracovník (vazač), mající k tomuto příslušné oprávnění.

## Slide 33
Pokyny pro externí firmy
Pracovníci pohybující se kolem břemene musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami (helma, pracovní obuv atd.) a musí být snadno identifikovatelní (výstražnou vestu).
V pracovním prostoru (tj. pod zavěšeným nebo zvednutým břemenem a v jeho těsné blízkosti) musí být dodržován zákaz vstupu nepovolaným osobám a vjezdu dopravních prostředků, jejichž činnost nesouvisí s prováděnými manipulacemi.
Břemena nesmí být dopravována nad jinými pracovníky (ani jinými osobami) nebo v jejich bezprostřední blízkosti.
Všichni pracovníci musí zachovávat dostatečný odstup od břemene s nímž se manipuluje. Břemeno se nesmí přidržovat, vyrovnávat atd. rukama.